## Slide 1
По результатам проделанной работы разрабатывается План управления высокими и средними рисками.
В плане указываются конкретные мероприятия, а так же ответственные лица за его выполнение.
План должен содержать конкретные сроки выполнения мероприятий.
План должен постоянно анализироваться ответственными лицами на предмет своевременности выполнения мероприятий.

## Slide 2: Оценка остаточного риска

## Slide 3: Оценка остаточного риска
Риск | Характеристика | Мероприятия
>400 | Крайне высокий риск | Немедленное прекращение
200 – 400 | Высокий риск | Немедленные улучшения (Требуются неотложные меры, усовершенствования)
70 – 200 | Серьезный риск | Необходимо улучшение (Требуются меры по снижению степени риска в установленные сроки)
21 – 70 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание
0 – 20 | Небольшой риск | Приемлемый риск (Меры не требуются )

## Slide 4
Наименование помещения, рабочей зоны | Объект оценки профессиональных рисков | Идентификация опасностей (код и наименование опасности) | Факторы риска | Индекс профессионального риска (ИПР) |  |  |  |  |  |  | ИПР | Корректирующие мероприятия
 |  |  |  | Вероятность (Вр) |  | Подверженность (Пд) |  | Последствия (Пс) |  | Итог |  | 
 |  |  |  | Оценка | Балл | Оценка | Балл | Оценка | Балл |  |  | 
Склад | Оборудование, инструменты, вещества и материалы | Мх02. Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации | Отсутствует фиксатор на ножке стремянки | Очень вероятно | 6 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание | 7 | 252 | 252 | 1. Списать или отремонтировать сломанную стремянку 2. Проводить периодический контроль исправности оборудования в соответствии с утвержденным планом мероприятий

## Slide 5
Склад | Оборудование, инструменты, вещества и материалы | Мх16. Опасность падения груза | Груз на полках выступает за края | Очень вероятно | 6 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевание | 7 | 252 | 252 | 1. Убрать выпирающий за края полок груз
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Подготовить памятку для работников магазина о безопасном хранении груза
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организовать хранение груза по принципу: "Чем выше, тем легче и менее востребовано"