## Slide 1: Профессиональные риски
Часть 8.
Порядок оформления оценки профессиональных рисков, карта риска

## Slide 2: Результаты оценки рисков
Оценивание риска – определение степени риска, заключающееся в присвоении риску того или иного ранга шкалы порядка, балльного или вербального.
Степень риска – мера риска, балльная и/или вербальная, ранжирующая по шкале порядка место данного риска среди других рисков.
В результате оценки риска организация получает:
а) максимально объективную информацию о состоянии условий труда, имеющихся опасностях и рисках их воздействия на работающих;
б) упорядоченные перечни рисков, ранжированные по степени риска, позволяющие выявить наиболее уязвимые моменты обеспечения безопасности труда, выработать меры по управлению рисками и надежному обеспечению безопасности труда работающих;
в) максимально подробную информацию для принятия обоснованных решений по управлению рисками и позволяющую разработать и внедрить предупредительные и регулирующие меры по защите работающих от рисков в порядке приоритетности, установленном п. 4.10.1.1 ГОСТ 12.0.230.

## Slide 3
а) выявление возможных опасных ситуаций и событий, при которых существует риск воздействия опасностей на работающего, и определение их причин;
б) оценивание возможности (вероятности) возникновения опасных ситуаций и воздействия опасностей на организм работающего;
в) оценивание значимости (тяжести) последствий этих возможных опасных ситуаций, если они произойдут, а также воздействия опасностей на организм работающего;
г) определение того, является ли оцененная степень риска пренебрежимо малой или допустимой для организации, при которой принятие каких-либо дополнительных мер обеспечения безопасности, кроме уже применяемых, не требуется, или недопустимой, когда обязательно необходимы дополнительные меры по управлению данным недопустимым риском.

## Slide 4: Заключительный этап работ по оценке риска
На заключительном этапе работ по оценке рисков организация уточняет полноту и правильность проведения самой оценки риска и правильность решений относительно допустимости риска, в том числе с учетом требований национального законодательства.
При проведении оценки риска организации следует иметь в виду возможное возникновение неопределенности результатов такой оценки, связанной с неопределенностями исходных параметров и предположений, а именно, с информацией по надежности оборудования и человеческим ошибкам, а также с допущениями применяемых моделей развития нештатных, опасных и аварийных ситуаций.
Организации следует критически оценивать достоверность и практическую пригодность полученных результатов оценки рисков:
- для каждого выявленного риска организация должна оценить его степень.
- для каждого оцененного риска организация принимает решение о допустимости степени данного риска. Решение о допустимости степени риска может быть принято путем сравнения степени риска с критериями его допустимости, установленными:
а) национальным законодательством;
б) организацией самостоятельно.
Основными требованиями к выбору или определению критерия допустимости риска являются его обоснованность и определенность.

## Slide 5: «Реестр оцененных рисков»
В результате проведения этапов оценки рисков, детально описанных в разделе 5 настоящего стандарта, организация создает «Реестр оцененных рисков», который является конечным локальным документом организации, обобщающим результаты проведения оценки рисков (Прим. - «Реестр оцененных рисков» в рамках требований национального законодательства может носить иное наименование.
«Реестр оцененных рисков» должен охватывать всю их совокупность:
а) для всего работающего в организации персонала, включая случаи и/или постоянную практику привлечения персонала подрядчиков и субподрядчиков;
б) на всех рабочих местах;
в) на всех этапах выполнения работ;
г) во всех ситуациях, включая все возможные нештатные, опасные и аварийные ситуации.
Конкретную структуру и порядок ведения «Реестра оцененных рисков» организация определяет самостоятельно в своих локальных нормативных актах, исходя из специфики (особенностей) своего производства (Прим. — преимущественно целесообразной структурой «Реестра оцененных рисков» является классическая традиционная структура, увязанная с системой организации производства: рабочие места, подразделения, структурные подразделения, организация в целом).
Организация должна стремиться сформировать «Реестр оцененных рисков» по принципу «открытой системы», когда включение тех или иных новых элементов не потребует глобального изменения в нем. а также автоматизировать его ведение в электронной форме (Прим. — использование организацией автоматизированных систем ведения «Реестра оцененных рисков» существенно повышает качество проведения и последующего использования результатов оценки рисков).
Организация использует «Реестр оцененных рисков» для разработки мер по управлению рисками и профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в рамках системы управления охраной труда для обеспечения безопасного выполнения работ.

## Slide 6: Пример 1 карты риска
Предмет: вид работ №1 слесарно-ремонтные работы Объект: ремонтный цех Работники: слесарь ремонтник, электрогазосварщик | Учет рисков |  | Оценка риска |  |  |  | 
 |  |  | Оценка риска произведена: «___» ____ 2020 г. ФИО |  |  |  | 
Описание риска | Имеющаяся система контроля и реагирования | Меры по управлению | Подверженность | Вероятность | Последствия | Значение | Вероятность
Движущиеся части оборудования или инструмента | Обучение безопасному выполнению работ, | Контроль системы управления | 7 | 3 | 6 | 126 | Серьезный
Падение работника вследствие неровности пола, скользкого покрытия, зимой | Периодический контроль за состоянием рабочих мест | Контроль системы управления | 3 | 3 | 6 | 54 | Возможный
Наличие острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхностях ограждений, инструментов, лестниц | Обучение безопасным методам работ | Использование СИЗ | 3 | 3 | 6 | 54 | Возможный
Падение грузов, изделий, предметов | Обучение безопасным методам работ, контроль за применением СИЗ | Использование СИЗ | 3 | 3 | 6 | 54 | Возможный
Поражения электрическим током | Периодический контроль за состоянием электрооборудования и электроустановок |  | 3 | 6 | 3 | 54 | Возможный

## Slide 7: Пример 2 карты риска
№ | Опасность (опасная ситуация) | Опасное событие (причина) | Последствия (эффект) | Исходная оценка |  | Корректирующие действия (меры по снижению риска) | Расчетная оценка |  | Остаточный риск
 |  |  |  | S | F |  | S | F | 
1 | На склоне горы лежит неподвижный несколько веков валун. Ниже по склону расположен дом. Территория расположена на границе сейсмозоны. Поблизости происходили камнепады. В доме и рядом возможно нахождение людей | Валун приходит в движение | Разрушение дома, травмы и гибель людей | I | C | Устранение опасности: Удалить или разрушить валун | IV | F | Отсутствует
 |  |  |  |  |  | Уменьшение опасности: Уменьшить валун | IV | C | Дом поврежден, травм людей нет
 |  |  |  |  |  | Уменьшение опасности: Перенести дом | III | E | Повреждение участка земли
 |  |  |  |  |  | Защитные меры: строительство защитной стены | I | E | Эффективность определяется после события. Возможны травмы
 |  |  |  |  |  | Предупреждение: Установить системы контроля за валуном и сигнализации за его подвижками | I | D | Ситуация не исчезает, но снижается вероятность последствий
 |  |  |  |  |  | Предупреждение: установить сигнал (аншлаг) о возможном опасном движении валуна | I | C | Ситуация не исчезает, люди предупреждены
Частота (вероятность) возникновения опасного события: |  |  |  |  |  |  |  | 
А – частая | В – вероятная |  | С – редкая | D – маловероятная |  | E – невероятная |  | F – невозможная
Тяжесть последствий: |  |  |  |  |  |  |  | 
I – катастрофическая |  | II – критическая |  |  | III – незначительная |  | IV – не принимаемая в расчет | 

## Slide 8: Пример 3 карты риска
КАРТА ИДЕНТИФИКАЦИИ ОПАСНОСТЕЙ И ОЦЕНКИ РИСКОВ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Организация |  |  | Металл-Сервис |  |  |  | Должность (профессия) |  |  |  |  |  |  |  | Маляр 3 разряда |  |  |  |  | 
Подразделение |  |  | Цех малярных работ |  |  |  | Дата проведения идентификации опасностей и оцени риска |  |  |  |  |  |  |  | «01» февраля 20 20 г. |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | Общий риск |  |  |  |  |  |  |  | Умеренный |  |  |  |  | 
п/№ | Опасность (действия, ситуация) |  | Источник опасности | Типовые, не типовые работы, авария |  | Тяжесть ущерба |  |  |  |  | Вероятность опасности |  |  |  |  | Риск оценки опасностей по матрице оценки риска |  |  |  | Итог
 |  |  |  |  |  | Тяжесть ущерба |  |  | Числ. Знач. |  | Вероятность |  | Числ. знач. |  |  | Числ. знач. риска | Характер риска |  |  | 
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11
03 | Отравление от повышенного содержания в воздухе рабочей зоны ВВ, входящих в состав красок |  | Покраска деталей | Типовые работы |  | Средняя |  |  | 10 |  | Средняя |  | 3 |  |  | 10 | Умеренный |  |  | Допустимый
Карту составил: руководитель рабочей группы _____________________ Петров П.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Ознакомлены: работники указанной в карте должности (профессии) _____________________ Иванов И.И. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |